## Slide 1
IV Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
IV International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
29.- 30. oktobar 2015. godine, Banja Luka
PRIMJERI IMPLEMENTACIJE PASIVNO BEZBJEDNIH NOSAČA PUTNE OPREME
EXAMPLES OF IMPLEMENTATION OF PASSIVELY SAFE SUPPORT STRUCTURES
Demeter Prislan

## Slide 2
SADRŽAJ RADA
Šta je pasivno bezbjedan nosač putne opreme?
Primjeri implementacije
Diskusija
Zaključak

## Slide 3
ŠTA JE PASIVNO BEZBJEDAN NOSAČ?
Nosač = stub (kandelabr) ili palična konstrukcija

## Slide 4
ŠTA JE PASIVNO BEZBJEDAN NOSAČ?
Pasivno bezbjedan = omogućuje, da nalet u njega preživimo bez ozbiljnih posljedica
Ispunjava uslove EN 12767, pa se tako svrsta u jednu od kategorija koju ova norma opredjeljuje
NE LE HE absorpcija
50 70 100 brzina
1 2 3 bezbjednost

## Slide 5
ŠTA JE PASIVNO BEZBJEDAN NOSAČ?

## Slide 6
GDJE GA PRIMJENITI?

## Slide 7
GDJE GA PRIMJENITI?
Na svim putevima izvan naselja a nema odbojne ograde
Na svim putevima max. 50 km/h, stubovi udaljeni manje od 3 m od vozne površine a bez odbojne ograde
Stub iza odbojne ograde u njezinoj radnoj širini
Na svim kružnim raskrsnicama, v = više od 30 km/h

## Slide 8
GDJE GA PRIMJENITI?

## Slide 9
DISKUSIJA
Znamo za pasivno bezbjedan nosač – šta sad?
U stvarnosti realizirati primjenu: projekat – izvedba – nadzor – audit – eksploatacija.
Kako realizirati implementaciju?
Projektant će staviti pasivno bezbjedan stub u projekat i u troškovniku točno specificirati tražene karakteristike
Zašto ja?
Jer ste odgovorna osoba! Odgovorna prema sebi, društvu i investitoru.

## Slide 10
DISKUSIJA
Moralna i financijska je obaveza faktora odlučivanja u EU, da teže ka najvišem stupnju bezbjednosti na putevima i smanjenju međusobne razlike u rizicima na putevima (Antonio Avenoso, izvršni direktor ETSC,
uoči EU parlamentarnih izbora 2014)

## Slide 11
DISKUSIJA
Ali nema regulative!
Na raspolaganju su preporuke izrađene na osnovi smjernica iz zemalja sa razvijenim konceptom pasivno bezbjednih puteva, smjernice iz spomenutih zemalja i dobra praksa.
Ako je tako, koji tip da odaberem?
Definiše se visina, mehaničke karakteristike po EN 40 i stupanj pasivne bezbjednosti po EN 12767, dakle kategoriju brzine, način funcionisanja (absorpcija energije) i nivo bezbjednosti putnika - primjer

## Slide 12
DISKUSIJA
Pasivno bezbjedan stub javne rasvjete certifikovan po EN 40 i EN 12767 tip 100HE3, visine 8 m, usadni način temeljenja, opremljen svjetilkom .... (i korisno iako norma ne traži) .... pune funkcionalnosti nezavisno od pravca i visine naleta.

## Slide 13
DISKUSIJA

## Slide 14
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Primjena u lokalnoj zajednici?
Bez diskusije - 10 : 90 !!!
Prvi korak
Na prvom projektu javne rasvjete (novi ili obnova) primjeniti pasivno bezbjedne stubove.
Podrška
Na raspolaganju.

## Slide 15
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

## Slide 16
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Biste li pristali na to, da put na opasnim mjestima bude bez odbojne ograde (provalija i slično)?
Zašto onda pristajete na to, da svakodnevno prolazite pored stotine stubova na kojima može završiti vaš život?

## Slide 17
HVALA NA PAŽNJI!
IV Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
IV International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
29.- 30. oktobar 2015. godine, Banja Luka