## Slide 1
IV Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
IV International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
29.- 30. октобар 2015. године, Бања Лука
SIGURNOSNI POJAS I POVREĐIVANJE PUTNIKA U MOTORNOM VOZILU
SEATBELT USE AND VEHICLE OCCUPANTS INJURIES
Dalibor Nedić, Zavod za Sudsku medicinu RS

## Slide 2
Savremeni automobili posjeduju široku paletu sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju,
pravilna upotreba sigurnosnog pojasa jedna od najefikasnijih
mjera pasivne zaštite putnika u vozilu,
u početku ovaj sistem zaštite nije pokazivao pretjeranu efikasnost,
savremeno riješenje sa postepenim zatezanjem i fiksiranjem u tri tačke sprečava sudaranje tijela putnika sa preprekama u kabini vozila, a u slučaju prevrtanja vozila sprečava izbacivanje putnika iz vozila.

## Slide 3
Upotreba sigurnosnog pojasa u slučaju nezgode smanjuje rizik putnika od smrti za 45%, a rizik od teškog povređivanja za 50%.
Procjene su da bi 50 - 80% smrtnih povređivanja u saobr. nezgodama moglo biti izbjegnuto pravilnom upotrebom sigurnosog pojasa.
Rizik od ispadanja iz vozila 30 puta je veći kod nevezanih putnika, a od četiri putnika koji ispadnu iz vozila troje pogine.

## Slide 4
Mehanizam djelovanja sigurnosnog pojasa:
Adekvatna upotreba sigurnosnog pojasa nesporno smanjuje težinu povređivanja i stopu smrtnosti u saobr. nezgodama tako što:
Zadržava tijelo putnika u sjedištu i sprečava ili ublažava kontakt (sudar) tijela sa tupotvrdim strukturama u kabini vozila (upravljačem, komandnom tablom, vjetrobranskim staklom ...),
U slučaju prevrtanja onemogućava izbacivanje tijela putnika izvan vozila.

## Slide 5
Ispravna upotreba sigurnosnog pojasa obezbjeđuje efikasno rasipanje kinetičke energije koju tijelo prima tokom nagle deceleracije na veliku površinu muskuloskeletnog sistema putnika.
Dijagonalni krak pojasa ograničava kretanje tijela naprijed i rasipa povrednu silu na kosti grudnog koša.
Vodoravni krak koji se zateže preko gornjeg dijela karlice tik iznad butnih kostiju, prenosi pritisak na karlične kosti umjesto na vulnerabilne trbušne organe i ograničava kretanje donjeg dijela trupa ka naprijed.

## Slide 6
Protektivna efikasnost pojasa zavisi od:
Brzine kretanja vozila,
Smjera udara,
Veličine preklapanja kod čeonog sudara,
Pravilne upotrebe.
Izostanak protektivne uloge pojasa kod udara u zadnju i bočnu stranu vozila.
Zaštita djece moguća je samo pravilnom upotrebom odgovarajuće sjedalice.
Zaštitno dejstvo pojasa dodatno se pojačava u kombinaciji sa vazdušnim jastucima.

## Slide 7
Povređivanje putnika tijelima nevezanih putnika, što ukazuje na važnost vezivanja svih putnika u vozilu !!!
Posebna važnost pravilne upotrebe pojasa kod trudnica!

## Slide 8: Povrede uzrokovane sigurnosnim pojasom
Velike brzine kojim se kreću savremeni automobili u slučaju sudara uzrokuju naglu promjenu količine kretanja, koju ljudsko tijelo ne može izdržati bez oštećenja tkiva.
Sigurnosni pojas štiti putnika od teških i smrtonosnih povreda ali svojim djelovanjem i sam može uzrokovati različite povrede.
Znaci sigurnosnog pojasa

## Slide 9
Krvni podlivi, oguljotine, nagnječine kože trakastog izgleda u predjelu prednje strane grudnog koša, prednjeg ramena ili trbuha (znaci sigurnosnog pojasa).
Prelomi grudne kosti, ključne kosti, iščašenje ramena, prelomi slabinske kičme,
Ozljede korijenova spinalnih nerava, pluća, srca, većih krvnih sudova, rupture trbušnih organa...
Sindrom sigurnosnog pojasa – udruženost spoljašnjih ozljeda sa prelomom slabinske kičme i povredama trbušnih organa.

## Slide 10: Bez sigurnosnog pojasa...
Tijelo putnika took nagle deceleracije zadržava raniju brzinu kretanja, nastavlja nesmetano da se kreće ka naprijed i sudara sa preprekama:
- grudni koš vozača sa upravljačem,
- glava sa vjetrobranskim staklom ili krovom,
koljena sa tvrdim strukturama komandne table...
Nakon što se tijelo sudari sa preprekom i trenutno zaustavi, unutrašnji organi u tjelesnim dupljama nastavljaju da se kreću ka naprijed...
Rezultat: teške ili smrtonosne povrede mozga, srca, aorte, pluća...

## Slide 11
Uprkos konstantnim usavršavanjima protektivnih sistema u vozilima, i dalje je nemoguće eliminisati povređivanje putnika u vozilima.
Ljudsko tijelo nije zamišljeno da izdrži tako velike i nagle promjene brzine kretanja koje se razvijaju tokom saobraćajnih nezgoda.
Nerealno je očekivati od bilo kojeg sistema zaštite apsolutnu efikasnost. Ipak, nesumnjiva je efikasnost pojasa u smislu smanjivanja broja teških i najtežih povreda.
Sigurnosni pojas, posebno neadekvatno namješten, može uzrokovati povređivanje putnika, što je ipak „manje zlo od dva zla“.

## Slide 12
Upotreba sigurnosnog pojasa na domaćim putevima i dalje problematična i diskutabilna.
Nepostojanje pouzdanih podataka o razmjerama ne/upotrebe ove sigurnosne mjere, uz ostale boljke domaćih okolnosti otežava efikasniju borbu za njegovu masovniju upotrebu.
Ne postoje ni podaci o ne/upotrebi sigurnosnog pojasa nastradalih u saobr. nezgodama !!!
Obdukcija tijela smrtno stradalog često ne može sa sigurnošću odgovoriti na pitanje da li je koristio sigurnosni pojasm.

## Slide 13
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
IV Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
IV International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
29.- 30. октобар 2015. године, Бања Лука