## Slide 1
V Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
V International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
27 - 28. oktobar 2016. godine, Banja Luka
KONTROLA PRISTUPA – POLITIKA UPRAVLJANJA PRISTUPIMA
ACCESS CONTROL – ACCESS POLICY
Prof.dr Vladan Tubić, dis
Ass. Marijo Vidas, dis
Prof.dr Draženko Glavić, dis
Ass. Marina Milenković, dis
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

## Slide 2
UVOD
Upravljanje pristupima predstavlja sveobuhvatan postupak, odnosno proces za regulisanje prava pristupa na državne puteve, uz uslov održanja bezbednosti i efikasnosti saobraćaja.
Sistemska primena odgovarajućih politika, planiranja, regulativnih i projektnih strategija u cilju upravljanja lokacijom, dizajnom i korišćenjem pristupa na mrežu državnih puteva.

## Slide 3
UVOD – Proces nastanka problema
Promene u nameni zemljišta
Povećanje saobraćajnih zahteva
Povećanje broja konflikata
Povećanje vrednosti zemljištа
Pogoršanje uslova u saobraćajnom toku
Rekonstrukcija puta
Povećanje pristupačnosti
NE
DA

## Slide 4
CILJEVI
Poboljšati bezbednost saobraćaja – min. broj saobraćajnih nezgoda koje su direktna posledica kolizije u pristupima
Očuvati investicije u puteve - funkcionalni integritet hijerahije putneva – efikasnost saobraćaja,
Konzistentnost i predvidljivost pristupa – na nivou kompletne mreže državnih puteva
Koordinacija između državnih i lokalnih vlasti vezano za pravo na pristup

## Slide 5
Bazni kriterijumi za upravljanje pristupima :
Lokacija pristupne tačke
Projektno rešenje pristupne tačke
POLITIKE

## Slide 6
Održavanje željene brzine duž arterija
Ograničenje broj konflikata,
Razdvajanje osnovnih konfliktnih zona,
Smanjenje smetnji na glavnom pravcu zbog manevara ulivanja ili izlivanja,
Obezbeđivanje adekvatnih prostornih zona za vozila koja čekaju u redu.
Zaštita javnih ulaganja u putnu mrežu kroz očuvanje njenog funkcionalnog integriteta kroz primenu modernih tehnika upravljanja pristupima
POLITIKA - CILJEVI

## Slide 7
POLITIKA - CILJEVI
Uspostavljanje i održavanje sistema klasifikacije pristupa - definišanje planiranih nivoa pristupa za različite državne puteve
Korišćenje organa vlasti i promovisanja modernizacije zakona u cilju osiguravanja bezbednog i efikasnog upravljanja saobraájem u zoni pristupa
Održavanje i primena kriterijuma za pristupe zasnovanih na inženjerskim rešenjima radi odabira lokacije, dizajna i primene sistema klasifikacije pristupa

## Slide 8
POLITIKA - CILJEVI
Dozvoljena odstupanja od definisanih kriterijuma za pristupe samo u slučaju rekonstrukcije sa značajnim štetama
Obezbediti konzistentnost u upravljanju pristupima na nivou cele države
Koordinacija sa lokalnim vlastima da bi se obezbedila primena državne politike (zakona, pravilnika) vezano za pristupe i kriterijuma u najranijim koracima donošenja odluke o promeni namene zemljišta

## Slide 9
POLITIKE
Obezbeđivanje tehničke podrške za promociju upravljanja pristupima na lokalnom nivou
Sprovođenje proaktivne zaštite koridora kroz koordinaciju sa lokalnim vlastima u upravljanju koridorom
Uspostavljanje procedura u toku revizije za utvrđivanje odgovornosti za plaćanje ulaganja u cilju poboljšanja bezbednosti i efikasnosto do čijeg je smanjenja došlo zbog realizacije posmatranog pristupa

## Slide 10
OSNOVA ZA DEFINISANJE SistemA klasifikacije pristupa
Preporučeni sistem klasifikacije pristupa reflektuje – mora da uvažava:
Funkcionalnu klasu puta
Projektne krakteristike puta
Stepen urbanizacije (frekvencija raskrsnica i brzina putovanja).
Glavna uloga (svrha) sistema klasifikacije jeste definisanje planiranog nivoa kontrole – sprečavanja pristupa za različite državne puteve.

## Slide 11
OSNOVA ZA DEFINISANJE SistemA klasifikacije pristupa
Definisanje kriterijuma potrebnih za klasifikaciju pristupa:
Nivo važnosti/funkcionalna - saobraćajna uloga
  Daljinski
  Primarni vezni putevi
  Sekundarni vezni putevi
  Sabirni putevi
Razdelno ostrvo?

## Slide 12
OSNOVA ZA DEFINISANJE SistemA klasifikacije pristupa
Definisanje kriterijuma potrebnih za klasifikaciju pristupa:
ZONA PUTA
  Vangradske zone sa visokim intenzitetom saobraćaja
  Vangradske zone sa niskim intenzitetom saobraćaja (PGDS  550 – 1500 voz/dan)
  Gradske zone
  Gradske ulice namenjene prolaznom i lokalnom saobraćaju
Sprovođenje ovlašćenja

## Slide 13
Elementi potrebni za uspešnu implementaciju politike
Smernice za pristupe - detaljne preporuke o karakteristikama pristupa, upravljanja pristupima i procesu projektovanja
Proces za dobijanje dozvole za pristup
Upravljanje /očuvanje koridora
Kupovina prava na pristup ?
Koordinacija i saradnja između službi različitih nadležnosti
Tehnička podrška i komunikacija

## Slide 14
evaluacija potencijalnog pristupa
Evaluacija potencijalnog pristupa - koraci:
Lociranje raskrsnica i svih privatnih pristupa u blizini/zoni
Klasifikacija svih ukrštanja po važnosti
Procena funkcionalnih zona (uticajnih zona) svake raskrsnice
Identifikacija ”prozora” u kojima je moguće dozvoliti direktan pristup

## Slide 15
zaključak
Održiva bezbednost i efikasnost saobraćaja – sistemska primena politike upravljanja pristupima, planiranja, regulativne i projektne strategije ....
Uspešno upravljanje pristupima zahteva saradnju na svim nivoima od državnih organa do lokalnih zajednica i samog stanovništva.
Neophodno aktivno učestvovanje saobraćajnih inženjera u edukaciji predstavnika lokalnih zajednica i stanovništva o koristima uvođenja kontrole pristupa.

## Slide 16
HVALA NA PAŽNJI !
V Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
V International conference
„ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES“
27 - 28. oktobar 2016. godine, Banja Luka
vladan@sf.bg.ac.rs