## Slide 1
UNIVERZITET U BANJA LUCI
MEDICINSKI FAKULTET
ISPITIVANJE ELEKTROFIZIOLOŠKIH PROMJENA SENZITIVNIH NERAVA GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA
ŽELJKA RAČETOVIĆ, STUDENT I GODINE III CIKLUSA STUDIJA
BANJALUKA, APRIL 2022.GODINE

## Slide 2
Postoje različiti faktori koji utiču na provodljivost nerava: starost, visina, pol i indeksi tjelesne mase.
Patološke promjene mijelinske ovojnice nerva dovode do usporenja brzine provodljivosti, a dominantno aksonalno oštećenje dovodi do redukcije amplitude potencijala.
Polisegmentnom analizom perifernog nerva možemo precizno locirati područje kompresije.

## Slide 3
Elektroneurografija ( ENG ) se dijeli na motorni i senzitivni dio.
Ispituje periferne i kranijalne nerve.
Njome se verifikuju:
Brzina provodljivosti ( senzorna i motorna) ispitivanog nerava,
Amplitude motornih nerava i senzornih akcionih potencijala
Latence senzornih i motornih nerava ( vrijeme proteklo od električne stimulacije do regostrovanja akcionog potencijala ).

## Slide 4: METODE
Retrospektivno istraživanje u ZZFMR „ dr Miroslav Zotović“, u Kabinetu za elektromioneurografiju (EMNG ), u periodu 01.01.-01.07.2021.
U istraživanje je bilo uključeno 80 ispitanika oba pola, 39 (48,75% ), je imalo < 49 godina , a > 41 ( 51.25 %) > 50 godina.
Mjerena je statistička značajnost razlika u amplitudi i brzini provođenja za nerve medianus i suralis u zavisnosti od starosti ispitanika.

## Slide 5: Dob ispitanika
Chart: 
| < 49godina | >50 godina
 | 0.4875 | 0.5125

## Slide 6: REZULTATI
Prosječna vrijednost (SV) amplitude (mA), za n. medianus, za ispitanike mlađe od 50 godina je 8,48 (SD +/- 4,02), dok je srednja vrijednost amplitude, za n. medianus, kod ispitanika starijih od 50 godina 6,4 (SD +4.01)
Srednja vrijednost brzine provođenja (m/s), za n. medianus , za ispitanike mlađe od 50 godina je 54,94 (SD + 5,01), dok je srednja vrijednost brzine provođenja (m/s), za n. medianus, za starije do 50 godina 53,75 (SD + 4,37)

## Slide 7: REZULTATI
Prosječna vrijednost brzine provođenja (m/s), za n. suralis, za ispitanike mlađe od 49 godina je 7,82 (SD + 4,10), dok je srednja vrijednost brzine prvođenja, za n. suralis, kod ispitanika starijih od 50 godina 5,77 m/s (SD +3,4)
Srednja vrijednost brzine provođenja (m/s), za n. medianus , za ispitanike mlađe od 49 godina je 54,56 m/s (SD + 4,77), dok je srednja vrijednost brzine provođenja (m/s), za n. suralis, za starije od 50 godina 54,08 m/s (SD +3,89)

## Slide 8: Senzorna provodljivost za n.medianus
 | amplituda(mA) |  | brzina(m/s) | 
<49godina | 8.48 | +4.02 | 54.94 | +5.01
>50 godina | 6.4 | +4.01 | 53.75 | +4.37
p | <0.05* |  | > 0,05 | 

## Slide 9: Senzorna provodljivost za n.suralis
 | amplituda(mA) |  | brzina(m/s) | 
<49 god. | 7.82 | +4.10 | 54.56 | +4.77
> 50 god. | 5.77 | +3.4 | 54.08 | +3.89
p | <0,05* |  | > 0,05 | 

## Slide 10: REZULTATI
U provedenoj studiji sa našim ispitanicima postoji statistička značajna razlika u amplitudi p < 0,5 ali ne i u brzinama provođenja.
Poredeći rezultate ove studije s literaturnim podacima, uočeno je da je nedostatak provedene studije, manji broj ispitanika koji je učestvovao u istraživanju.

## Slide 11: ZAKLJUČAK
Razlog za rezultate ovakvih istraživanja može se objasniti, da sa starenjem dolazi do povećanja slobodnih radikala, koji imaju tendenciju da oštete enzimske sisteme, što dovodi do smanjenja sinteze adenozin-trifosfata (ATP-a ), koji dovodi smanjenja mišićne kontrakcije, promjene u metabolizma i neuromišićnoj sinapsi.
Značajnije odstupanje od ovih vrijednosti je dijagnostički indikator neuropatija perifernih nerava.
Starenje definitivno ima uticaj na provodljivost nerava, ali ove promjene ne počinju u isto vrijeme u svim nervima.